鄂环准审字〔2023〕10号

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

关于内蒙古佳汇新材料科技有限公司年产

6万吨耐火材料项目节能技改项目

环境影响报告表的批复

内蒙古佳汇新材料科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古欣容安环科技服务有限公司编制的《内蒙古佳汇新材料科技有限公司年产6万吨耐火材料项目节能技改项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔经济开发区创业大道东、兴陶路北。技改主要建设内容包括将隧道窑余热接至喷雾干燥塔，用于氧化铝填料球工艺粉料干燥造粒；原有球磨机改为雷蒙磨；新建两条烧制氧化铝填料球的推板窑。技改后生产规模为年产莫来石、莫来石砖3万吨；年产棚板窑具匣钵等莫来石制品3万吨；年产氧化铝填料球1.5万吨。项目总投资300万元，环保投资35万元，环保投资占项目总投资的11.6%。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目运营管理中应重点做好如下工作：

(一)严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。建设全封闭厂房并设置水雾抑尘，在原料破碎及各转载点均设计集气罩通过高效布袋除尘器处理后，确保颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2限值要求;炉窑烟气经低氮燃烧+高效布袋除尘+双碱法脱硫设施处理达标后经25米排气筒排放。加强运营期管理，确保各类废气排放满足相关标准限值要求。

(二)强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。氧化铝填料球生产线化浆过程中产生的化浆废水流入化浆池中重复利用；生活污水经化粪池处理后拉运至污水处理厂。厂区地面须硬化，四周设置雨水导流渠及沉淀池，避免厂区雨水对周边环境造成影响。

(三)根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。不合格产品及高效布袋除尘器粉尘集中收集后作为原料回用；生活垃圾集中、分类收集，委托环卫部门统一清运、处置。要求你公司加强固废的台账管理，一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB18599-2020) 。

(四)应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准限值要求。

(五)制定环境管理制度，加强运营期生态环境监测。按照排污单位自行监测相关标准、技术规范，完善运营期环境监测方案，保存原始监测结果并定期向公众公布。加强运营期环境管理，定期检查、维修各设施、设备，确保项目运营不对周边居民产生不利影响。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、该项目从批准之日起超过五年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果该项目建设地点、规模、生产工艺、防治污染和防止生态破坏措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

五、项目开工时，应立即通知我局及内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局，以便日常监督检查。

抄送：鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队准格尔旗大队，内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局。

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局 2023年4月2日印发

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

2023年4月2日