鄂环准审字〔2023〕11号

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

关于鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司

瑞德二矿采空区灾害综合治理工程

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德二矿：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德二矿采空区灾害综合治理工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔纳日松镇 奎洞沟村瑞德二矿井田范围内，采空区灾害治理区地表面积为2.148平方千米，分为3个治理区，治理顺序为一号治理区、二号治理区、三号治理区，开采工艺为单斗—卡车工艺。项目总投资116016.35万元，项目环保投资983.2万元，环保投资占项目总投资的0.84%。

该项目属于内蒙古自治区煤炭工业局批复的《关于鄂尔多斯市煤矿采空区灾害综合治理总体规划》（内煤局字﹝2014﹞363号）中确定的治理区。《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

（一）生态保护措施。按照法律法规和主管部门要求，坚持因地制宜的原则，做好生态保护及生态恢复工作，保障区域生态功能不退化。加强治理期及管护期生态环境保护工作，做好采掘场、排土场、表土堆场、工业场地及道路等区域生态环境保护措施的落实，建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利影响。

（二）大气污染防治措施。严格落实《报告书》提出的各项

大气污染防治措施，确保治理区无组织排放浓度达标。做好施工期和运营期扬尘污染防治。加强治理区洒水降尘措施，对排土场采取分层碾压、定期洒水等抑尘措施。项目供热依托原有采暖锅炉，回收残煤储存采用全封闭储棚。在采掘场、排土场等区域设置高清粉尘（扬尘）监视视频探头，并与生态环境部门联网。

（三）地下水环境保护措施。施工期和运营应严格遵循“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，制定地下水保护和应急方案。严格落实地下水保护和污染防治措施，实施分区防渗。

（四）地表水环境保护措施。实行雨污分流、清污分流。生活污水和矿坑水经相应处理满足相关标准限值后全部回用于降尘洒水、绿化用水等，不外排。

（五）其他生态环境保护措施。选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标排放。加强对危险废物、固体废物暂存设施的环境管理，危险废物交有资质单位处置。

（六）强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、该项目从批准之日起超过五年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、生产工艺、防治污染和防止生态破坏措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

五、项目开工时，应立即通知我局，以便日常监督检查。

抄送：鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队准格尔旗大队

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局 2023年4月4日印发

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

2023年4月4日