鄂环准审字〔2023〕22号

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

关于唐家会煤矿61111工作面保水开采地面

勘探工程环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《唐家会煤矿 61111 工作面保水开采地面勘探工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司唐家会煤矿矿区内东部，临时占地面积为16622m2。实施的目的为通过采用地面定向长钻孔对61111工作面及工作面内（DX1～DX4）四个物探异常区进行探查及治理，封堵导水通道，消除突水威胁。该项目主要建设内容包括钻前工程、钻井工程及相应地面配套设施等。钻井工程共建设共建设2个钻场，3个主孔（包括直孔段及造斜段），25个分支孔，钻探工程量总计29712m，其中直孔段580m；造斜段1560m，水平段27572m。项目总投资9314.9万元，其中环保投资25万元，环保投资占比为0.27%。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目实施过程中应重点做好如下工作：

（一）严格落实实施过程中大气污染防治措施。施工厂界设围墙或遮挡物，施工过程中，严格采取洒水降尘、覆盖等措施，运输车辆加盖篷布，减少扬尘污染；硅酸盐水泥采用灰罐储存，水泥进、出料过程中产生的粉尘，经罐顶自带除尘器处理后排放。

（二）强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。钻井废水循环利用，不得外排；生活污水排入化粪池，定期由专车运至唐家会煤矿矿区现有污水处理站处理。

（三）根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。废机油收集暂存于唐家会煤矿现有危废暂存库，定期交由有资质的单位处置；钻井泥浆、岩屑不落地，并合理处置；设置生活垃圾收集箱，生活垃圾分类收集，定期由专车运往环卫部门指定地点。各类固废均不得乱弃。

（四）做好厂区的分区防渗措施。储罐区、钻井平台、泥浆池及涉及的工作区域须重点防渗。同时要严格钻井操作程序，通过采用无毒无害的水基钻井液、设置多层套管等措施，防止钻井液污染地下水。

（五）采取妥善措施，确保厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1限值要求。

（六）严格落实生态保护及恢复措施。弃渣弃土暂时堆存于井场周围，采用防风抑尘网进行覆盖，并定期洒水抑尘。完井搬迁后全部回用于井场平整填方；设置单独表土堆场保存地基开挖产生的表土，并通过加盖苫布，堆场四周设置围挡等措施，防止水土流失，完井搬迁后，回用于施工道路、井场等区域生态恢复。

（七）强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、该项目从批准之日起超过五年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

五、项目开工时，应立即通知我局，以便日常监督检查。

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

2023年5月8日

抄送：鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队准格尔旗大队

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局 2023年5月8日印发