鄂环准审字〔2024〕24号

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

关于准格尔旗布尔陶亥苏木中心卫生院扩建工程项目环境影响报告表的批复

准格尔旗卫生健康委员会：

你单位报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《准格尔旗布尔陶亥苏木中心卫生院扩建工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥苏木，在现有卫生院北侧空地建设一栋住院楼、门房及相关配套设施，新增建筑面积为2210.23平方米，新增床位22张。项目总投资为1254.14万元，环保投资为19.5万元，占总投资的1.55%。

《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运营管理中应重点做好如下工作：

（一）加强施工期生态保护和污染防治。土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工现场必须设置固定垃圾存放点，建筑垃圾和生活垃圾集中、分类堆放，及时清运，严禁焚烧、下埋或随意丢弃；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

（二）严格落实运营期大气污染防治措施。食堂油烟经油烟净化器处理后排放；污水处理设施置于地下并加盖处理。要求你单位加强运营期生产管理，确保各类废气达标排放。

（三）强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。将原有WHYTH型地埋式污水处理设备设计处理规模改造为12m3/d，处理工艺仍为“A/O工艺+MBR +次氯酸钠消毒”。生活污水、医疗废水经污水处理设备处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准，存入60立方米储存池，定期拉运至布尔陶亥苏木污水处理站处理。

（四）妥善处置各类固体废弃物。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；污水处理设备污泥、变质药品、废紫外线灯管、废试剂、废医疗器械、感染性废物等HW01类医疗废物，分区暂存于危废暂存间，委托有资质单位拉运处置。医疗废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（CB18597-2023）中的相关要求进行设计、建设和管理。以上固废均不得乱弃。

（五）应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（六）建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、该项目从批准之日起超过五年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、生产工艺、防治污染和防止生态破坏措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

五、项目开工时，应立即通知我局，以便日常监督检查。

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

2024年3月26日

抄送：鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队准格尔旗大队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局 2024年3月26日印发